## Slide 1: 2光子イオン化過程における赤外光強度の影響
早稲田大学 先進理工学部 応用物理学科
1Y17B029-3 河西 剛
・高次高調波と赤外光の時間差を変化させながらアルゴン原子をイオン化し，光電子の運動量分布の変化を測定した.
・赤外光の強度を0.950から1.19に変化させると，信号強度の振幅が小さくなることがわかった.
・赤外光の強度と信号強度の位相との間に一定の関係は見られなかった.
Notes: 本研究では，極端紫外領域の高次高調波と，赤外光を用いてアルゴン原子をイオン化し，放出された光電子の運動量分布と，高次高調波と赤外光の時間差との関係を測定した. 赤外光の強度を変化させると，

## Slide 2: 2光子イオン化過程
高次高調波と赤外光の時間差
光電子の収量
赤外レーザー
クリプトンガス
アルゴンガス
高次高調波＋赤外光
マイクロチャンネルプレート
円盤状電極
Notes: まず，2光子イオン化過程について説明します. アルゴンガスに高強度の赤外レーザーを集光すると，トンネルイオン化と再衝突が起こり，極端紫外領域の高次高調波が発生します. 発生した高次高調波と赤外光をともにクリプトンガスに集光し，イオン化によって発生する光電子の
「光電子の信号強度の振動からアト秒のダイナミクスを知ることができると，わかっています. 」

## Slide 3: 赤外光の強度変化による影響
基底状態
高次高調波
赤外光（基本波）
赤外光の強度が強い場合
基底状態
高次高調波
赤外光の強度が弱い場合

## Slide 4: Velocity Map Imaging図
赤外光の強度が強い場合（測定2）
赤外光の強度が弱い場合（測定1）
:レーザー光の波長[μm]
:レーザー光の強度[

## Slide 5: 各次数の高次高調波に対応する光電子の信号強度
11次
12次
13次
14次
15次
Chart: 
Chart: 
Chart: 
Chart: 
Chart: 
Chart: 
Chart: 
Chart: 
Chart: 
Chart: 
赤外光の強度が弱い場合（測定1）
赤外光の強度が強い場合（測定2）
11次
12次
13次
14次
15次
11次
12次
13次
14次
15次

## Slide 6: 赤外光の強度が弱い場合と強い場合の信号強度の比較

## Slide 7: 信号強度の位相と振幅の比較

## Slide 8: まとめ
・赤外光と高次高調波を用いた試料のイオン化において，赤外光強度の変化の影響を調べるため，光電子の運動量分布を測定した.
・測定したデータにおいて，11次，12次，13次，14次，15次高調波と等しいエネルギーによって生成された光電子の信号強度に着目し，信号強度が赤外光と高次高調波の時間差とどう関係するかを調べた.
・結果として，赤外光の強度をからに変化させると，信号強度の振幅は大きくなり，位相と赤外光強度との間には関係が見られなかった.

## Slide 9: 参考文献
[1]P.Corkum: “Plasma perspective on strong field multiphoton ionization”, Phys. Rev. Lett., 71 ‘1993) 1994-1997.
[2]新倉弘倫: “電子波動関数の直接イメージング法の開発” フォトニクスニュース, 4,2 (2018) 41-46.
[3]新倉弘倫: ”再衝突電子によるアト秒電子運動の計測” 分光研究, 60 (2011) 219-232.
[4]Villeneuve D, et al.: “Coherent imaging of an attosecond electron wave packet”, Science, 356(2017) 1150-1153.
[5]新倉弘倫:” 再衝突電子を用いたアト秒の電子・分子動力学” 原子衝突研究会協会誌, 1,1(2004) 8-27

## Slide 10: 高次高調波の発生原理[1]
・3step-model[1]
b.トンネルイオン化
d.高次高調波の発生
c.再衝突
レーザー電場の振動方向
a.初期状態
図3.3step-modelによる高次高調波の発生原理の説明
レーザー電場の振動方向
電子
電子を束縛するポテンシャル
レーザー電場
高次高調波
Notes: まず，イオン化に用いた高次高調波の発生原理について説明します. 高次高調波は，ガスに光を入射させると，入射光のエネルギーの整数倍のエネルギーを持つ光が観測される現象のことで，その原理は3step-modelと呼ばれるモデルによって古典的に説明されます. 図3は，3steo-modelの模式図を示しています. 通常，原子に含まれる電子は，図3のaのように陽子のプラス電荷の作るクーロンポテンシャルによって束縛されています. ここに，bのようにレーザーを入射すると，レーザーの電場によって電子を束縛していたポテンシャルが変形し，同じレーザー電場によって加速された光電子が原子の外へと飛び出していきます. これがトンネルイオン化と呼ばれる段階です. 電子は一旦は原子の外に飛び出しますが，図3のcのようにレーザー電場の振動が逆向きになると，電子は原子の方向に戻るように加速され，原子と衝突します. これが再衝突と呼ばれる段階です. 再衝突すると，電子は再び原子に束縛されるので，持っていた運動エネルギーを失います. このとき電子が失った運動エネルギーは，光エネルギーとして外部に放出されます. この光が高次高調波です. 今回の実験では，クリプトンガスに波長800nmの光を入射させ，高次高調波を発生させました.

## Slide 11: 2光子イオン化過程
XUV-IR delay
基本波となる赤外光（IR）
高次高調波（XUV）
アルゴンガス
光電子が発生
図1.高次高調波と赤外光による2光子イオン化過程
図2.高次高調波と赤外光の時間差（XUV-IR delay）の模式図
a.時間差なし
b.時間差あり
Notes: 次に，「2光子イオン化過程」について説明します.図1は，2光子イオン化過程の模式図を示しています. 2光子イオン化過程とは，2種類の光子，つまり波長の異なる2つの光を用いて物質をイオン化することを意味します. 今回の実験では，図1のように，高次高調波と赤外光を用いてアルゴンをイオン化し，発生した光電子の運動量分布を測定しました. 詳しく言うと，高次高調波と赤外光の時間差を変化させると，光電子の運動量分布がどのように変化するか，を測定しました. 図2は，高次高調波と赤外光の時間差，XUV-IR delayについて示しています. 図2のaのとき，高次高調波と赤外光は同時にアルゴンガスに入射します. このとき，高次高調波と赤外光の時間差は0です. 図2のbのとき，高次高調波に対して赤外光が遅れてアルゴンガスに入射するので，高次高調波と赤外光には時間差が発生します. この時間差と光電子の運動量分布の変化について調べました.

## Slide 12: Velocity Map Imagingによる光電子の運動量分布の測定[2]
円盤状電極(-500V)
円盤状電極(-426V)
円盤状電極(0V)
マイクロチャンネルプレート(1451V)
Phosphor(3400V)
アルゴンガス
光電子の
軌跡
XUV+IR
電場の向き
図4. Velocity Map Imagingによる光電子の運動量分布の測定
図5. Velocity Map Imagingによって測定した
光電子の運動量分布
(0,0)
Notes: 次に，発生した光電子の運動量分布を測定する方法である，Velocity Map Imagingについて説明します. 図4は，Velocity Map Imagingの模式図を表しています. アルゴンのイオン化によって発生した光電子は，電極によって生成された外部電場によって，図のz方向に加速され，マイクロチャンネルプレートによって観測されます. マイクロチャンネルプレートでは，位置ごとの電子の収量を計測しており，その計測結果をグレースケールで表したものが図5です. 図5は，横軸がマイクロチャンネルプレート上のx座標を，縦軸がy座標を示しています. また，アルゴンガスに入射するレーザーの電場はx方向に振動しています. 今回の実験では，光電子はxy方向にのみ放出されると近似しているので，光電子のx,y方向の運動量は電場による加速の影響を受けません.よって，光電子の運動量が大きいとき，マイクロチャンネルプレート上の中心からの距離が遠い位置で観測されます. よって，マイクロチャンネルプレートの中心からの距離rは，光電子の運動量の大きさに対応しています. また，マイクロチャンネルプレートの中心から見た方向θは，光電子の運動量の方向に対応しています. この対応関係を用いると，イオン化された際のエネルギーごとの光電子の信号強度が求められます. 図5を見ると，信号強度の強い部分が同心円状の輪となっていることがわかります. これは，高次高調波によってイオン化されたアルゴンから発生した光電子の信号強度を示しています. 図5のような光電子の運動量分布を，高次高調波と赤外光の時間差を変化させながら計測し，さらに赤外光の強度を変化させたあと，同様の測定を行いました.

## Slide 13: 光電子の信号強度とXUV-IR delayの関係
図6. 赤外光の強度が0.950のとき(測定1)と1.19のとき(測定2)の、 11次高調波と等しいエネルギーで生成された光電子の信号強度とXUV-IR delayの関係の比較
Notes: 結果について説明します. 図6は，11次高調波と等しいエネルギーによって生成された光電子の信号強度とXUV-IR delayとの関係を示しており，横軸がXUV-IR delayで，縦軸が信号強度を示しています. XUV-IR delayの単位はフェムト秒で，信号強度の単位は任意単位です. また，図6の赤いプロットと線が赤外光の強度が弱い場合の測定結果を，青いプロットと線が赤外光の強度が強い場合の測定結果を示しています. 図6より、XUV-IR delayが小さいときほど，信号強度の変化の度合い，ここでは振幅と呼びますが，振幅が大きいことがわかります. また，赤外光の強度が弱い場合のほうが，赤外光の強度が強い場合より，信号強度の振幅が大きいことがわかります.

## Slide 14: 赤外光の強度と信号強度の振幅の関係
表1.赤外光の強度が弱い場合と赤外光の強度が
強い場合の振幅の比
図7.振幅比の計算方法
Notes: 赤外光の強度が弱い場合と強い場合での信号強度の振幅と位相の違いについて調べました. 図7は，信号強度の振幅比の計算方法を示しています. ある極値とその次の極値の信号強度の差の絶対値を振幅と定義し，測定1と測定2について比較しました. その結果. 11次高調波に対応する光電子の信号強度では1.25倍，12次高調波に対応する光電子の信号強度では1.30倍，13次高調波に対応する光電子の信号強度では1.31倍振幅が大きいことがわかりました.

## Slide 15: 赤外光の強度と信号強度の位相の関係
極値番号[i] | 各次数の高次高調波に対応する光電子の信号強度の位相差[fs] |  |  |  | 
 | 第11次 | 第12次 | 第13次 | 第14次 | 第15次
1 | -0.296 | -0.148 | -0.148 | -0.148 | -0.148
2 | -0.242 | 0.121 | 0.148 | 0 | 0
3 | 0.242 | -0.121 | -0.363 | 0 | 0
4 | 0.222 | -0.190 | -0.443 | -0.190 | -0.190
5 | 0 | 0.190 | -0.190 | 0.190 | 0.190
6 | 0 | 0.266 | -0.266 | 0 | 0
7 | 0 | 0.222 | 0 | 0 | 0
8 | 0.222 | 0 | -0.222 | 0 | 0
9 | -0.266 | 0.266 | 0 | 0 | 0
10 | 0.266 | 0.266 | -0.266 | 0.266 | 0.266
11 | 0.266 | 0.266 | 0 | 0.266 | 0.266
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | -0.333 | 0.333 | -0.333 | 0.333 | 0.333
14 | 0 | 0.266 | -0.443 | 0 | 0
15 | 0.266 | 0 | 0 | 0.266 | 0.266
16 | 0.443 | 0.443 | 0 | 0.443 | 0.443
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | -0.443 | 0 | 0
19 | 0 | 0.333 | 0 | 0.333 | 0.333
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 0.333 | 0.333 | 0 | 0.333 | 0.333
22 | 0.443 | 0 | -0.443 | 0 | 0
23 | 0.443 | 0.443 | 0.443 | 0.443 | 0.443
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | -0.333 | -0.333 | -0.333 | -0.333 | -0.333
27 | 0.332 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 0 | -0.443 | -1.108 | -0.443 | -0.443
29 | 0 | 0 | -0.443 | 0 | 0
30 | 0.665 | 0.665 | 0 | 0 | 0
31 | 0.443 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 0 | -0.443 | -1.108 | -0.443 | -0.443
33 | 0.443 | 0 | 0 | 0 | 0
赤外光の強度と位相差との間に，
一定の関係は見られなかった.
図8.位相差の計算方法
表2.各次数の高次高調波に対応する光電子の信号強度の位相差
Notes: また，図8は，信号強度の位相差の計算方法を示しています. 赤外光の強度が弱い場合と強い場合において，極値における高次高調波と赤外光の時間差のの違いを測定しました. その結果を表2にまとめました. 表2の太字の部分のように，複数の次数に対応する信号強度で同程度の位相差が現れている極値があるものの，全体として一定の位相差があるなどの関係は見られませんでしあt.

## Slide 16: 付録1.振幅比の表

## Slide 17: 付録2.位相差の表
極値番号[i] | 各次数の高次高調波に対応する光電子の信号強度の位相差[fs] |  |  |  | 
 | 第11次 | 第12次 | 第13次 | 第14次 | 第15次
1 | -0.296 | -0.148 | -0.148 | -0.148 | -0.148
2 | -0.242 | 0.121 | 0.148 | 0 | 0
3 | 0.242 | -0.121 | -0.363 | 0 | 0
4 | 0.222 | -0.190 | -0.443 | -0.190 | -0.190
5 | 0 | 0.190 | -0.190 | 0.190 | 0.190
6 | 0 | 0.266 | -0.266 | 0 | 0
7 | 0 | 0.222 | 0 | 0 | 0
8 | 0.222 | 0 | -0.222 | 0 | 0
9 | -0.266 | 0.266 | 0 | 0 | 0
10 | 0.266 | 0.266 | -0.266 | 0.266 | 0.266
11 | 0.266 | 0.266 | 0 | 0.266 | 0.266
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | -0.333 | 0.333 | -0.333 | 0.333 | 0.333
14 | 0 | 0.266 | -0.443 | 0 | 0
15 | 0.266 | 0 | 0 | 0.266 | 0.266
16 | 0.443 | 0.443 | 0 | 0.443 | 0.443
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | -0.443 | 0 | 0
19 | 0 | 0.333 | 0 | 0.333 | 0.333
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 0.333 | 0.333 | 0 | 0.333 | 0.333
22 | 0.443 | 0 | -0.443 | 0 | 0
23 | 0.443 | 0.443 | 0.443 | 0.443 | 0.443
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | -0.333 | -0.333 | -0.333 | -0.333 | -0.333
27 | 0.332 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 0 | -0.443 | -1.108 | -0.443 | -0.443
29 | 0 | 0 | -0.443 | 0 | 0
30 | 0.665 | 0.665 | 0 | 0 | 0
31 | 0.443 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 0 | -0.443 | -1.108 | -0.443 | -0.443
33 | 0.443 | 0 | 0 | 0 | 0

## Slide 18: 2光子イオン化過程における 赤外光強度の影響
早稲田大学 先進理工学部 応用物理学科
1Y17B029-3 河西 剛
指導教員: 新倉 弘倫 教授
Notes: 2光子イオン化過程における赤外光強度の影響について，応用物理学科の河西の方から発表を始めます.

## Slide 19: ２
アト秒ダイナミクスが測定できることが知られている.

## Slide 20: 3.
IRの強弱による変化
強くするとエネルギー準位がシュタルクシフトによって変化する. シュタルクシフトによって変わるときに，電子の位相と振幅がとのように変わるのかを調べました.

## Slide 21: 4.VMI図
測定されたVMIの図
・弱いときと強いときのVMI図を並べて比較